## Slide 1
ГОД ВЫПУСКА:
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:
МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА: Cumhuriyet Mah. Eski Hadımköy Yolu №:29/A Бююкчекмедже Стамбул/ТУРЦИЯ
Тел.: 0090 212 886 78 00 (8 Hat-Lines) Факс: 0090 212 886 66 29
Дата публикации : 01.01.2013
ВЕРСИЯ :V13.01
Стр.1 из 17
ФРИТЮРНИЦА (ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ)
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Сайт в интернете: www.oztiryakiler.com e-mail: export@oztiryakiler.com.tr
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ : ÖZTİRYAKİLER MADENİ EŞYA SAN. ve TİC.A.Ş.
ozti

## Slide 2: СОДЕРЖАНИЕ
№ СТРАНИЦЫ | Наименование глав
1 | ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
2 | СОДЕРЖАНИЕ
3 | ВВЕДЕНИЕ
4 | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
5-6 | ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСХЕМА
7-8 | ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
9 | ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ
10 | ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
11 | ТРАНСПОРТИРОВКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
12 | УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОПРИБОРА
13 | ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
14-15 | ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРА
16 | ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
17 | УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
2/17
ВНИМАНИЕ
Данный электроприбор должен использоваться только в местах,
которые отвечают соответствующим нормам, стандартам и
требованиям к технике безопасности

## Slide 3
ВВЕДЕНИЕ
☞ Рекомендуется изучить и убедиться, что обслуживающий персонал также ознакомлен с данным руководством пользователя перед установкой и началом использования данного оборудования. В случае эксплуатации устройства без предварительного изучения руководства пользователя, условия гарантии не распространяются на данное устройство.
☞ В руководстве содержится информация по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию нашей продукции, приобретенной вами, поэтому оно подлежит тщательному изучению. Убедитесь, что подключение электропитания уже произведено квалифицированным персоналом в соответствии с местным действующим законодательством, прежде, чем наши специалисты приступят к установке оборудования
☞ В случае сомнений или отсутствия необходимой информации,
свяжитесь со службой по работе с клиентами по телефону.
☞ Имейте ввиду, что в случае задержки обслуживающего персонала на
вашем предприятии необходимо возместить соответствующие затраты и
стоимость задержки на почасовой основе.
☞ Надеемся, что вы будете удовлетворены работой нашей
продукции…
Дорогие друзья!
Благодарим вас за покупку нашей техники и доверие к нашей компании. Наше оборудование используется на профессиональных кухнях в 100 странах.
Мы изготавливаем нашу продукцию в соответствии с международными стандартами.
Важная информация: Рекомендуется прочитать и убедиться, что другие пользователи ознакомлены с данным руководством в целях достижения желаемого качества эксплуатации в соответствии с вашими ожиданиями и для долгосрочной работы оборудования. Необходимо принять к сведению указанные предупреждения перед началом эксплуатации...
3/17

## Slide 4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
4/17
Тип продукции | OFEI 4090 | OFEI 8090 | OFEI 4070 | OFEI 8070
Основные размеры (мм) | 400X900X850 | 800X900X850 | 400X700X280 | 800X700X280
Полная входная мощность (кВт) | 18 | 36 | 11 | 22
Напряжение питания(В) | 380-400 | 380-400 | 380-400 | 380-400
Рабочая частота (Гц) | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60
ТЕРМОРЕГУЛЯТОР (°C) | 60 - 190 | 60 - 190 | 60 - 190 | 60 - 190
Силовой кабель | 5 X 4 | 5 X 6 | 5 X2,5 | 5 X4
Мин.-макс. Температура горелки (ºC) | 160 - 195 | 160 - 195 | 160 - 195 | 160 - 195
Емкость (литры) | 22 | 44 | 12 | 24
Максимальный угол наклона | 5° | 5° | 5° | 5°
класс | 1 | 1 | 1 | 1
Класс защиты | IP 21 | IP 21 | IP 21 | IP 21
Вес нетто (кг) | 51 | 87 | 20 | 34

## Slide 5: ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСХЕМА
5/17
OFE 4070-OFE 8070
S : Выключатель электросети
LT : Ограничительное термореле Сигнальный индикатор
RT: Лампочка терморегулятора
R1,R2,R3 : Сопротивление
LS: Переключатель подъемного механизма
C : Замыкатель

## Slide 6: ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСХЕМА
S : Выключатель электросети
LT : Ограничительное термореле Сигнальный индикатор
RT: Лампочка терморегулятора
R1,R2,R3 : Сопротивление
C : Замыкатель
6/17
OFEI 4090-OFEI 8090

## Slide 7: ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
7/17
OFEI 4070
OFEI 8070

## Slide 8: ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
8/17
OFEI 4090
OFEI 8090

## Slide 9: ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ
ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ
PE
ЗАЗЕМЛЕНИЕ
ПЕРЕГРЕВ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ
380-400 В 3 NPE / 50-60 ГЦ
ТРЕХФАЗНОЕ
С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ
ЧАСТОТА: 50-60 ГЦ
СЕТЬ
9/17

## Slide 10: ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
☞ Устройство должно работать только под вытяжкой.
☞ Вблизи прибора не должны находиться никакие виды горючего твердого или жидкого (ткани, спирт и производные, нефтехимическая продукция, деревянные или пластиковые материалы, колоды, занавески и др.).
☞ Устройство можно эксплуатировать одновременно с другими нашими приборами.
☞ Электроприбор запрещено погружать в воду.
☞ Не промывайте устройство водой под давлением
☞ Данное оборудование должно быть установлено в соответствии с действующими нормативными документами и эксплуатироваться только в хорошо проветриваемых местах. Перед установкой и использованием прибора изучите инструкции.
☞ Данное оборудование предназначено для промышленного использования и должно эксплуатироваться только специально обученным персоналом
10/17
☞ Оборудование не должно эксплуатироваться третьими лицами, кроме специалистов производителя или обслуживающего персонала.
☞ Если во время использования на пол было пролито масло, его необходимо вытереть. Иначе пол будет скользким.
☞ В случае возгорания на месте эксплуатации оборудования необходимо действовать без паники, перекрыть газовые клапаны, отключить электропитание и воспользоваться огнетушителем. Запрещается использовать воду при тушении пожара.

## Slide 11: ТРАНСПОРТИРОВКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
☞ Устройство необходимо расположить на подставке с применением рабочей силы.
☞ Вилы погрузчика поместить под оборудование.
☞ Если место транспортировки расположено далеко, устройство необходимо перемещать медленно, а сам прибор должен быть закреплен на подставке, или поддерживаться во избежание толчков.
☞ При перемещении не ударяйте и не бросайте оборудование.
СМЕНА РАСПОЛОЖЕНИЯ;
Оборудование устанавливается только
уполномоченным обслуживающим персоналом.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В ИНЫЕ МЕСТА,
ЗАПРЕЩАЕТСЯ УДЛИНЕНИЕ ИЛИ ЗАМЕНА СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ кем-либо, кроме уполномоченного
обслуживающего персонала.
11/17

## Slide 12: УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОПРИБОРА
Если данный электроприбор будет располагаться рядом со стеной,
перегородкой, кухонной мебелью, декорирующим покрытием и т.д., расстояние между ними должно составлять минимум 20 см, а в случае, если они покрыты огнестойкими изоляционными материалами, расстояние должно составлять минимум 5 см. Настоятельно рекомендуется соблюдать инструкции по пожарной безопасности.
  Установка электроприбора должна производиться только
  уполномоченным обслуживающим персоналом.
  ☞ Рабочий стенд, на котором размещается устройство (для моделей в стендовом исполнении) , должен быть регулируемым, а модели в ином исполнении должны быть устойчиво расположены и отцентрированы.
  ☞ Подключение электропитания должно быть проверено квалифицированным электриком и быть оборудовано предохранителем на максимальной высоте 170 см.
  ☞ Электропитание должно быть подключено с использованием предохранителя утечки тока 30 миллиампер, защищающего от опасности утечки тока.
  ☞ Электроустановка оборудования должна быть заземлена с помощью подключения к шине заземления на ближайшей панели.
12/17

## Slide 13: ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
13/17
  A : Лампочка терморегулятора
  B: Индикатор ограничительного термореле
  C : кнопка перезапуска ограничительного термореле
  D : выключатель сети + терморегулятор
A
B
C
D

## Slide 14: ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРА
14/17
1. Фритюрницы используются на кухнях туристических объектов, ресторанов, станций быстрого питания, столовых, больниц и т.д. для жарки картофеля, баклажанов, цуккини, курицы и рыбы.
Фритюрница буде готова к работе после того, как погаснет зеленая лампочка. Можно начать процесс жарки.
2. Перед первым использованием устройства, начиная с емкостей для масла, внешнюю поверхность необходимо внешнюю поверхность необходимо протереть ветошью, смоченной теплой водой с мылом.
ПРИМЕЧАНИЕ: Прибор запрещено использовать не по назначению. Устройство должно
эксплуатироваться только квалифицированным персоналом со знанием техники
безопасности и технических характеристик, а также после изучения данного руководства.
Залейте масло до максимального уровня, который определяется отдельно для каждой модели (Таблица на стр.4). Установите температуру при помощи терморегулятора на значении 180 °C (загорится зеленый индикатор).
Продукты, которые нужно обжарить, погружаются в корзине во фритюрницуare. Время обжарки зависит от характеристики приготавливаемой пищи. По завершению обжарки корзину необходимо достать и оставить примерно на одну минуту, чтобы стекло масло. После этого готовый обжаренный продукт готов к подаче.
В случае непрерывной работы, масло необходимо заменять или доливать в целях соблюдения ПРАВИЛ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ. Замена или долив масла зависит от типа приготавливаемых продуктов. Как правило, постоянно используемое масло начинает менять цвет.
Терморегулятор можно установить в режим ожидания (80-100 °C), и масло будет сохраняться при данной температуре между партиями, чтобы масло оставалось горячим, легче нагревалось до 180°C, а также для экономии энергии. Фритюрницу нельзя отключать от сети. Если во время ожидания, когда продукты не готовятся, оставить терморегулятор на значении180 °C, это может привести к ненужным затратам энергии и сгоранию масла, что также сокращает срок безвредного потребления. Поверните терморегулятор в положение “0” и отключайте по окончанию ежедневного использования.
В время непрерывного процесса приготовления масло для замены должно быть холодным. Иначе жиры, содержащиеся в нем, могут причинить вред потребителю. Масло необходимо перелить в другой контейнер, а емкости нужно вымыть и подготовить к следующему использованию..
  внимание:
  * Уровень масла не должен быть ниже минимальной отметки.
  Масло ниже минимального уровня может вызвать риск воспламенения.
  * Уровень масла не должен превышать максимальной отметки.
  Если уровень масла выше максимального, оно может вылиться через край.
  ВНИМАНИЕ!
  ЗАПРЕЩЕНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСТРОЙСТВОМ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ.
  ЗАПРЕЩЕНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСТРОЙСТВОМ БЕЗ МАСЛА.

## Slide 15: ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРА
ВНИМАНИЕ! : Установка и эксплуатация оборудования должны производиться в соответствии с руководством пользователя. В случае возникновения любых неисправностей свяжитесь с ближайшим авторизированным дилером.
В СЛУЧАЕ НЕПОЛАДОК ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРАНЯТЬ ИХ РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО АВТОРИЗИРОВАННОМУ ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ДИЛЕРУ ……………………. ЕСЛИ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЛСЯ НЕ АВТОРИЗИРОВАННЫМ ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ДИЛЕРОМ, ГАРАНТИЯ СТАНОВИТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРА ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ КОМПАНИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ НИКАКИЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ. ВО ВРЕМЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАШИМ АВТОРИЗИРОВАННЫМ ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ДИЛЕРОМ ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ. ПРИ УСТАНОВКЕ КАКИХ-ЛИБО НЕОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПАСНЫХ ДЕТАЛЕЙ НА УСТРОЙСТВО ГАРАНТИЯ СТАНОВИТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ.
15/17

## Slide 16: ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
1. Очистка :
Отключите устройство от сети. Масло для обжарки слейте через кран. Полностью очистите емкости для масла, нагревательный элемент и внешнюю поверхность фритюрницы губкой с жидким моющим средством, а затем протрите насухо. Также вымойте крышку горячей водой и жидким моющим средством.
Запрещено использовать ХИМИЧЕСКИЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА, такие как соляная кислота или абразивные моющие средства.
Емкости для масла, нагревательный элемент и внешнюю поверхность необходимо очищать во время каждой замены масла.
Во время простоя не оставляйте воду внутри устройства.
2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ :
Технические специалисты должны проводить периодическое техническое обслуживание. Рекомендуется проводить техническое обслуживание оборудования каждые 6 месяцев, в зависимости от частоты использования. Периодическое техническое обслуживание должно производиться уполномоченным обслуживающим персоналом нашей компании, даже до истечения гарантийного периода.
16/17
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ
срок службы электрооборудования составляет 10 лет при соблюдении рекомендуемых условий эксплуатации.

## Slide 17: УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
  1- Документы, в которых не указана дата продажи, изготовитель или уполномоченная компания – продавец, являются недействительными. В целях получения гарантии, необходимо предоставить гарантийный талон.
  2- Если оборудование установлено и эксплуатируется в соответствии с инструкциями по установке, техническому обслуживанию и руководством пользователя, гарантия распространяется на неисправности, вызванные дефектами материалов и ошибками при изготовлении.
  3- В случае неисправностей в пределах условий гарантии, то, как и где они будут устранены, а также способ и место технического обслуживания определяются: ................
  4- Гарантия действительна только при полном соблюдении условий гарантии и инструкций по установке, техническому обслуживанию, а также руководства пользователя. Гарантия распространяется только на электроприбор на гарантии, гарантийные обязательства не распространяются на иные предметы.
  5- Гарантия не действительна, в случае, если информация о виде, типе электрооборудования, серийные номера, напечатанные на гарантийном талоне, уничтожены, стерты или изменены.
  6- Гарантия распространяется только на техническое обслуживание, устранение неисправностей, причиной которых стал дефект материала или ошибки при изготовлении в течение гарантийного периода. Неисправности и детали, на которые распространяется гарантия, устраняются и заменяются бесплатно. Замена деталей осуществляется ................
  7- Неполадки, возникающие в электрооборудовании, должны устраняться уполномоченным обслуживающим персоналом................ Гарантия становится недействительной, если обслуживание прибора осуществлялось третьими лицами.
  8- Установка должна производиться только уполномоченным обслуживающим персоналом, а также необходимо уведомлять сервисную службу о смене расположения прибора.
  9- Если во время эксплуатации обнаруживаются какие-либо неисправности, необходимо связаться с авторизированным обслуживающим дилером.
  10- Гарантия не распространяется на неисправности, повреждения, возникшие при погрузке, разгрузке и транспортировке, которые не входили в обязанности ................, а также на неисправности и повреждения, возникшие по причине внешних факторов
17/17